## Slide 1: Proyeksi Peta dan Sistem Koordinat
ch#02

## Slide 2: Bentuk Bumi
Ellipsoid, model matematis yang paling mendekati bentuk bumi

## Slide 3: Ellipsoid referensi
Permukaan yang didefinisikan secara matematis yang paling mendekati bentuk bumi, atau bentuk permukaan bumi di tempat tertentu.
Ellipsoid yang saat ini paling sering dipakai adalah WGS 84

## Slide 4
Name | Equatorial axis (m) | Polar axis (m) | Inverse flattening,
Delambre, France 1810 | 6,376,985.0 |  | 308,6465
Airy 1830 | 6,377,563.4 | 6,356,256.91 | 299.3249646
Bessel 1841 | 6,377,397.155 | 6,356,078.963 | 299.1528128
Alexander Ross Clarke | 6,378,206.4 | 6,356,583.8 | 294.9786982
Helmert 1906 | 6,378,200.0 | (close to WGS84!) | 298.30
International 1924 | 6,378,388.0 | 6,356,911.9 | 297.0
Krassowski 1940 | 6,378,245.00 | (for Eastern Europe) | 298.3
Internat. 1967 Luzern | 6,378,165.00 | (incl. Sat.Geodesy) | 298.25
WGS 1984 | 6,378,137.00 | 6,356,752.3142 | 298.257223563

## Slide 5
Proyeksi Peta

## Slide 8: Proyeksi Peta
Algoritma matematika untuk melakukan trnsformasi lokasi pada permukaan lengkung menjadi lokasi pada permukaan datar
Menggambarkan permukaan bumi menjadi peta
Terjadi distorsi pada satu atau lebih properti peta (skala, jarak, arah, luasan)
Bumi  Globe  Peta

## Slide 9: Jenis Proyeksi Peta
Menurut distorsinya
  Conformal – Bentuk / sudut dan arah pada peta sama dengan di permukaan bumi
  Equal-Area / Equivalen – Luas pada peta sama dengan di permukaan bumi
  Equidistant – Jarak pada peta sama dengan di permukaan bumi
Menurut bentuk bidang proyeksi
  Azimuthal / Planar – Bidang datar
  Cylindrical – Silinder
  Conic – Kerucut
Menurut singgungan bidang proyeksi
  Tangen – Menyinggung
  Secan – Memotong
Menurut posisi bidang proyeksi
  Normal – garis karkteristik bidang singgung berhimpit dengan sumbu bumi
  Oblique – garis karkteristik bidang singgung membentuk sudut dengan sumbu bumi
  Transverse– garis karkteristik bidang singgung tegak lurus dengan sumbu bumi

## Slide 10: Jenis Proyeksi Peta
Azimuthal
Cylindrical

## Slide 11: Jenis Proyeksi Peta
Conic
Tangen
Secan

## Slide 14: Jenis Proyeksi Peta
Normal Oblique Transverse

## Slide 20: Koordinat
Digunakan untuk menunjukkan lokasi suatu objek
Tabanan
Gianyar
Semarapura
Bangli
Negara
Amlapura
Denpasar
Singaraja

## Slide 21: Sistem Koordinat
Cartesian Coordinate System
  x, y dan z
  proyeksi bumi ke bidang datar
  satuan panjang
Geographic Coordinate System
  lintang / latitude ( φ ), bujur / longitude ( λ ) dan ketinggian / elevation ( z )
  berdasarkan ellipsoid sebagai acuan
  satuan derajat untuk φ dan λ satuan panjang untuk z

## Slide 22
N
E
W
S
(N, W)
(S, W)
(N, E)
(S, E)

## Slide 23: Sistem Koordinat Geografis
Lintang / Latitude ( φ )
  Utara ( N ) dan Selatan ( S )
  0 – 90 derajat
Bujur / Longitude ( λ )
  Timur ( E ) dan Barat ( W )
  0 – 180 derajat
Keuntungan
  global, mencakup seluruh permukaan bumi
  dapat diterapkan pada semua jenis proyeksi peta
Kerugian
  Jarak / luas tidak dapat diukur langsung dari koordinat
  Ketelitian rendah
90 W
120 W
60 W
30 N
0 N
60 N

## Slide 24
Equator
Latitude 0o
Latitude: (90oN to 90oS)
Latitude 23½o North
Tropic of Cancer
Latitude 23½o South
Tropic of Capricorn
Longitude 30o East
Longitude 60o East
Longitude 30o West
Longitude 60o West
Positioning on the Earth’s Surface
East is the direction of rotation of the Earth
North Pole
South Pole
23½o
23½o
66½o
90o
900
21st June
22nd December
22nd Sept
20th March
30oE
60oE
90oE
90oW
30oW
60oW
Longitude 90oEast
Longitude 90o West
Prime Meridian
0o Longitude
Longitude: (180oE to 180oW)
Latitude and Longitude together enable the fixing of position on the Earth’s surface.
Geographical coordination system

## Slide 25: Sistem Koordinat Kartesian
x , y dan z
Menggunakan proyeksi peta
Tiap jenis proyeksi, sistem koordinat dapat berbeda
lokal, seluruh permukaan bumi dipecah menjadi beberapa sistem koordinat
Keuntungan:
  jarak dan luasan dapat langsung diketahui dari koordinat
  ketelitian tinggi
Kelemahan:
  perlu proyeksi peta
(fo, lo)
(xo,yo)
X
Y

## Slide 26: Universal Transverse Mercator (UTM)